## Slide 1: Robotický seminář
Seminář číslo
7
vyučující: Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
<number>

## Slide 2: Obsah
Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Příklady řešené v tomto prostředí
<number>

## Slide 3: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Řídicí struktury
Mají klíčovou roli při budování složitějších ovládacích struktur kódu
Příslušná část kódu bude vykonána za předpokladu, že je splněna podmínka a pokud se jedná o cykly, tak ty umožňují periodické opakování kódu
Podmínka if a else
Konstrukce vypadá následovně:
Podmínka může být true nebo false
Pokud je podmínka splněna - je pravdivá - true, tak se vykoná tvrzení za podmínkou (důsledek)
Klíčové slovo else dává možnost alternativní volby => bude vykonáno alternativní tvrzení, pokud není podmínka splněna – nepravda – false
Tvrzení musí být vždy ukončeno středníkem
<number>

## Slide 4: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Řídicí struktury
Podmínka if a else
Například:
Pokud chceme za podmínku dát více tvrzení, tak musíme použít složené závorky „{ }“:
Lze definovat i více než jednu podmínku:
<number>

## Slide 5: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Řídicí struktury
Cyklus while a do-while
While se používá pro konstrukci podmíněné smyčky
Obecná deklarace:
Podmínka je vyhodnocena a pokud je true, tak se vykoná kód v těle smyčky, potom se znovu testuje podmínka
Pokud se jako podmínka použije slovo true, tak se vytvoří nekonečná smyčka, z které je možno vyskočit například příkazem break
Příklad:
<number>

## Slide 6: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Řídicí struktury
Cyklus while a do-while
Obdobná je konstrukce do-while, která umožní to, že tělo smyčky je vykonáno vždy alespoň jednou nezávisle na podmínce, která se kontroluje až po prvním průchodu
Obecná deklarace:
Cyklus for
Obecná deklarace:
Při běhu programu se nejprve vykoná tvrzeníA, vyhodnotí se podmínka a pokud je splněna, tak se vykoná tělo smyčky a nakonec se vykoná tvrzeníB -> cyklus skončí a probíhá to znovu
Zápis pomocí cyklu while by vypadal takto:
<number>

## Slide 7: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Řídicí struktury
Cyklus for
Příklad:
Cyklus repeat
Tato řídící struktura nepatří mezi standardní řídící struktury jazyka C
NXC ji zdědila od NQC
Obecná deklarace:
Výraz představuje číslo, které říká, kolikrát bude tělo smyčky vykonáno
Výraz je vyhodnocen pouze jednou a pak je tělo smyčky vykonáno tolikrát, kolikrát určuje výraz => odlišnost oproti while a do-while
Například:
<number>

## Slide 8: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Řídicí struktury
Přepínač switch
Vykoná jednu z několika sekcí kódu, která závisí na hodnotě výrazu ve switchy
Po příkazu switch následuje výčet případů case 1 až case n
Každý case musí být konstantní a unikátní v rámci switche
Switch vyhodnotí výraz a pak hledá odpovídající case -> vyhodnocuje se tvrzení následující za casem dokud se neobjeví výraz break nebo není dosažen konec switche
Může být použit i případ default, kdy tvrzení za ním bude vykonáno, pouze pokud vyhodnocenému výrazu neodpovídal žádný case
Case a default nejsou žádná tvrzení. Jsou to pouze popisky předcházející tvrzení
<number>

## Slide 9: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Řídicí struktury
Přepínač switch
Typický switch vypadá například takto:
<number>

## Slide 10: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Řídicí struktury
Funkce goto
Umožňuje programu skok do specifického místa v kódu
Spíše než goto by jste měli používat klasické cykly for, while, nebo if, které jsou z hlediska přehlednosti kódu vhodnější
Příklad nekonečné smyčky:
<number>

## Slide 11: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Řídicí struktury
Funkce until
Dokud není splněna podmínka v until, tak program čeká
Velmi užitečná funkce ve spojení se senzory
Například, dokud není stisknut dotykový senzor, tak robot pojede rovně a po stisknutí se zastaví.
<number>

## Slide 12: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Časové funkce
Oddálí vykonání dalších příkazů
K dispozici je funkce Wait(čas v ms)
Například chceme, aby robot jel rovně 5s a pak se zastavil:
Kód převzat a mírně modifikován z Bakalářské práce Ivane Moce – student 3. ročníku ČVUT, FEL, 2010
<number>

## Slide 13: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Ovládání servomotorů
Do NXT kostky lze zapojit maximálně 3 servomotory
Každý výstup výstupní port má svou identifikační proměnnou:
OUT_A, OUT_B a OUT_C
Výstupy lze mezi sebou kombinovat:
OUT_AB, OUT_AC, OUT_BC, OUT_ABC
Základní pohyby
Funkce pro pohyb vpřed: OnFwd(výstup, výkon)
  Výkon je v rozsahu -100 až 100 => motor se může otáčet na obě strany
  Z hlediska přehlednosti se doporučuje používat pouze kladných hodnot
Funkce pro pohyb vzad: OnRev(výstup, výkon)
Funkce pro zastavení motoru: Off(výstup) – motor je zastaven pomocí brzdy – robot se okamžitě zastaví
Funkce pro zastavení motoru: Float(výstup) - motor je pouze odpojen od napájení a ten se zastaví setrvačností
<number>

## Slide 14: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Ovládání servomotorů
Pokročilé metody pohybu
Rotační senzor v servomotoru umožňuje přesné řízení rychlosti a polohy pomocí PID (proporcionálně-integračně-derivačního) regulátoru
Funkce pro řízení motoru vpřed podle módu regulátoru:
OnFwdReg(výstupy, výkon, mód regulátoru)
Módy regulátoru:
OUT_REGMODE_IDLE - regulátor je nečinný => motor se chová stejně jako při použití funkce OnFwd()
OUT_REGMODE_SPEED - reguluje rychlosti motorů tak, aby se točily stejně
OUT_REGMODE_SYNC – synchronizuje otáčky motorů
Funkce pro řízení motoru vzad podle módu regulátoru:
OnRevReg(výstupy, výkon, mód regulátoru)
<number>

## Slide 15: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Ovládání servomotorů
Pokročilé metody pohybu
Funkce pro otočení motoru o požadovaný úhel(ve stupních):
RotateMotor(výstup, výkon, úhel)
Funkce pro otočení motoru o požadovaný úhel pomocí PID regulátoru: RotateMotorPID(výstup, tah, úhel, P, I, D)
  Konstanty P – proporcionální, I – integrační a D – derivační určují charakter regulace – doba ustálení, překmit a další
<number>

## Slide 16: Pokračování v prezentaci o NXC a jeho výhody
Zhodnocení
+
Není potřeba nahrát speciální firmware do NXT kostky
Freewarová aplikace
Velmi podobné jazyku C
-
Obtížnější debugování
<number>

## Slide 17: Seznam zdrojů
[1] HANSEN, John. NXC Programmer’s Guide [online]. 2010-05-30 [cit. 2010-05-23]. The NXC Guide. Dostupné z WWW:
<http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/nxcdoc/NXC_Guide.pdf>
[2] MOC, Ivan. Využití robota LEGO MINDSTORMS – návrh a realizace úloh, návod na programování v NXC. Praha, 2010. 64 s. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra řídící techniky.
[3] BENEDETTELLI, Daniele. Programming LEGO NXT Robots using NXC [online]. 2007-06-07 [cit. 2010-05-23]. The NXC Tutorial. Dostupné z WWW: <http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/nxcdoc/NXC_tutorial.pdf>
<number>

## Slide 18: Závěr
Prostor na případné dotazy
Co bude příště?
Dokončení výkladu programového prostředí NXC
Řešení jednoduchých úloh v NXC
DĚKUJI ZA POZORNOST!
Obrázky z úvodního slidu převzaty z:
https://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/mindstorms:history
http://digiredo.wordpress.com/2010/02/13/enterprise-2-0-not-if-but-when-do-you-start/
http://gizmodo.com/168532/lego-mindstorms-nxt-software-going-open-source
<number>